## Slide 1: 精通802.11 NAV机制
恽菱阳 2022.07

## Slide 2
目录
CONTENTS
01.
概念介绍
02.
03.
04.
05.
06.
802.11ax 双重NAV机制
L-SIG TXOP保护机制
传统NAV的更新和复位
Duration长度计算 (non-Qos/Qos STA)
NAV实现方式、帧格式

## Slide 3: 概念介绍
CSMA/CA
Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance载波侦听多路访问／冲突避免
Carrier Sense
物理载波帧听（CCA机制）
虚拟载波帧听（NAV机制）
NAV: Network Allocation Vector 网络分配向量
发送侧计算信道占用时间
接收侧更新信道占用时间
旁观者等待信道占用时间

## Slide 4: NAV实现方式
Duration/ID：用来设定 NAV
当第 15 个 bit 被设定为 0 时， Duration/ID 位就会被用来设定 NAV。
此数值代表目前所进行的传输预计使用介质多少微秒。
工作站（非接收对象）必须监视所收到的任何帧头，并按一定规则更新本地NAV值。当NAV值倒计时为0时，并且有数据要发送，开始Backoff竞争访问介质过程。
广播/组播帧Duration字段固定为0
PS_Poll帧,，其Duration/ID字段指示STA的AID，但是也会默认设置NAV为ACK+1*SIFS长度

## Slide 5: NAV设置场景（non-Qos） -- 直接数据传输
没有分段的数据，ACK的NAV会设置为0，表示介质占用结束。
有分段的数据（More Fragments=1），每次DATA和ACK都需要重新计算NAV值，用于保护下一个分段数据以及对应的ACK的传输。

## Slide 6: NAV设置场景（non-Qos）-- RTS/CTS数据保护传输
RTS 帧会试图预定介质使用权，供帧交换程序使用，因此 RTS 帧发送者必须计算 RTS 帧结束后还需要多少时间。总共需要三个 SIFS、一个 CTS、最后的 ACK，加上发送第一个帧或帧片段所需要的时间。
用来应答 RTS 时， CTS 帧的发送端会以 RTS 帧的 值作为持续时间的计算基准。当 CTS 帧被发送出后，只剩下其他未帧或帧片段及其回应待传。CTS 帧发送端会将 RTS 帧的 duration 值减去发送 CTS帧及其后短帧间隔所需的时间，作为CTS 的 Duration 。
ACK帧中Duration 计算和上一页过程相同。在此场景中，ACK帧扮演的其实和CTS类似的作用，所以也被称为虚拟CTS。

## Slide 7: NAV设置场景（non-Qos）-- PS-Poll
PS-Poll帧在之前提到过，MAC头中的Duration/ID字段是用来指示AID的，而不是指示NAV。
所有收到 PS-Poll 的工作站都必须更新 NAV， 将 NAV 的值设定为一个 SIFS 加上一个 ACK 的时间。虽然此 NAV 对数据帧而言过短，但基站会取得介质使用权，而所有工作站都会为了这个数据帧而延后访问介质。但数据帧传送结束时，NAV 随即更新以反映数据帧标头中的数值。
除了立即应答，基站可以先回复一个简单应答。这种做法称为延迟应答（ deferred response），应答信息通过芯片组立即传送，至于数据则可以先予以暂存，然后依正常过程传输。

## Slide 8: NAV设置场景 -- Qos STA

## Slide 9
STA1
STA2
DATA1
DATA2
DATA3
ACK
ACK
ACK
TXOP Limit > 0
DATA1
T(PPDU)
DATA1
T(PENDING)
if(TXOP=0)
T(SINGLE-MSDU)
T(TXOP)
DATA2
T(TXOP-REMAINING)
DATA2
T(PPDU)
DATA1
NAV
DATA2
T(END-NAV)
DATA2
NAV
END-NAV=0

## Slide 10: 802.11关于TXOP Limit=0的说明

## Slide 11: NAV更新/复位规则
NAV更新场景：
非数据接收方STA（RA不是本地地址），通过收到的PSDU中的Duration字段来更新本地的NAV值。
如果收到的是PS_POLL帧，在MAC头中并不包含duration字段，默认将duration值置为Time(ACK+SIFS)，虽然此 NAV 对数据帧而言过短，但基站会取得介质使用权，而所有工作站都会为了这个数据帧而延后访问介质。但数据帧传送结束时， NAV 随即更新以反映数据帧标头中的数值。
L-SIG的duration信息也可以用于更新NAV（仅限802.11n，见后续介绍）
Tips： 每次NAV的更新都需要保证Duration(new) > Duration(Local)，否则继续NAV倒计时过程。
A-MPDU中每个单独的MPDU的Duration值需要保持一致。同样适用于 VHT MU PPDU以及 HE MU PPDU。
NAV重置场景：
对于收到了RTS（或者 MU-RTS Trigger frame）的STA（预期接收CTS），如果在NAVTimeout时间内没有收到PHY-RXSTART.indication ，允许重置其NAV。
NAVTimeout = (2 * aSIFSTime) + (CTS_Time) + aRxPHYStartDelay + (2 * aSlotTime)
aRxPHYStartDelay ： 接收STA从天线口收到PPDU开始到PHY-RXSTART.indication之间的延迟时间（us）
在TXOP周期内收到CF-End帧，即发生TXOP截断，STA可以重置其NAV，发起BackOff竞争接入过程。

## Slide 12: NAV更新/复位规则 -- 802.11ax 补充
802.11ax补充如下：
HE AP（NOT TXOP holder）：如果收到一个RX_VECTOR，符合全部以下条件，则更新本地NAV
  1.RX_VECTOR中包含TXOP_DURATION具体信息
  2.没有收到有效的PPDU信息以获取Duration/ID信息
  3.RX_VECTOR中的TXOP_DURATION长度大于本地NAV长度
HE AP（TXOP holder）：如果收到一个RX_VECTOR，符合全部以下条件，则更新本地NAV
  1.RX_VECTOR包含TXOP_DURATION具体信息
  2.没有收到有效的PPDU信息以获取Duration/ID信息
  3.RX_VECTOR中的TXOP_DURATION长度大于本地NAV长度
  4.RX_VECTOR中的BSS_COLOR信息和本地BSS COLOR信息不一致
  Tip1: non-AP HE STA可以有两个NAV，但是HE AP只有一个NAV。
  Tip2: 如果STA同时收到了RXVECTOR和PPDU中的duration信息，以PPDU信息为准，TXVECTOR中的TXOP_DURATION会被忽略。

## Slide 13: 802.11n L-SIG TXOP保护机制（HT Only）
传统的802.11帧 L-SIG Duration只覆盖当前PPDU长度（不含Preamble长度）
开启L-SIG TXOP保护的HT帧头，L-SIG Duration包含了：
本帧PPDU长度-传统Preamble头长度+后续传输序列预估长度
第一帧DATA使用L-SIG Duration保护下一个反馈帧
反馈帧使用收到的MAC Duration来更新本次的L-SIG Duration
后续的DATA帧L-SIG Duration保护持续到数据传输序列的结尾（和MAC Duration结束点一致）

## Slide 14: 802.11n L-SIG TXOP保护机制（更新NAV）
HT STA NAV更新规则：
1.本地L-SIG TXOP Protection Support field = 1
2.收到的RXVECTOR.FORMAT = HT_MF
3.收到的RXVECTOR.LSIGVALID = TRUE
4.没有从收到的MPDU中解析到有效的Duration值
5.更新本地NAV = L-SIG Duration - TXTIME(PPDU) + (aPreambleLength + aPHYHeaderLength)

## Slide 15: 802.11ax 双重NAV机制